## Slide 1: 无限连动，尽在其中
    受TE和达尔闻的邀约，我将为大家分享“视频监控方案”系列课程

## Slide 2: 视频监控
MJPG-Streamer方案的实现/韦东山

## Slide 3: 1. 本节视频将会实现
  编译安装MJP-streamer
    使用Buildroot编译
    在100ASK_IMX6ULL上安装、运行
  使用chrome浏览器
    观看摄像头拍摄的视频
  讲解MJP-streamer
    框架
  TE公司是全方位的连接器提供商：https://www.te.com.cn/
    打开官网就可以查找各类连接器
    不知道怎么查找？在首页点击“产品”，可以查看TE的所有产品系列
    在首页点击“资源”，可以：下载图纸资料，比较产品，查询分销商库存

## Slide 4: 2. JPEG，MJPG格式简介
  JPEG
    简称JPG
    上过美术课的人都知道一个象素的颜色可以用RGB三原色来表示，其实还可以用YUV格式来表示
    使用RGB、YUV的格式编码的照片，文件都很大，比如常见的BMP文件就是用RGB编码
    把一个BMP文件转换为JPEG文件，可以发现图片质量没发生变化，但是文件变小了很多
    JPEG是根据人体视觉的特点采用了YCbCr格式，大大压缩了照片的大小
  MJPG
    Motion JPEG，简称MJPG
    JPEG是静态图片的编码格式，MJPG是动态的视频编码格式
    可以简理解：MJPG就是把多个JPEG图片连续显示出来
  MJPG的优点
    很多摄像头本身就支持JPEG、MJPG，所以处理器不需要做太多处理
    一般的低性能处理器就可以传输MJPG视频流
  MJPG的缺点
    MJPG只是多个JPEG图片的组合，它不考虑前后两帧数据的变化，总是传输一帧帧图像：传输带宽要求高
    H264等视频格式，会考虑前后两帧数据的变化，只传输变化的数据：传输带宽要求低

## Slide 5: 3. 编译MJPG-streamer
有两种方法：
  下载源码，手工编译
  使用Buildroot，配置选择MJPG-streamer，直接编译生成映象文件
我们使用Buildroot：
  设置交叉编译工具链
  在Buildroot根目录
    make menuconfig
    如下图选择MJPG-streamer
    执行make
    这会在Buildroot的dl/mjpg-streamer目录下自动下载源码，并编译
    结果保存在output/images目录下，有emmc.img, sdcard.img，可以直接烧写到板能的EMMC或SD卡上

## Slide 6: 4. 运行MJPG-streamer
在开发板上安装好MJPG-streamer后：
  执行命令：mjpg_streamer -i "/usr/lib/mjpg-streamer/input_uvc.so -d /dev/video1 -f 30 -q 90 -n" -o "/usr/lib/mjpg-streamer/output_http.so -w /usr/share/mjpg-streamer/www"
在PC或手机上：
  确保PC或手机，跟开发板处于同一个局域网
  假设开发板IP为：192.168.1.6
  在chrome浏览器中打开：http://192.168.1.6:8080/stream.html
    就可以看见视频了

## Slide 7: 5. MJPG-streamer框架

## Slide 8: 6. 其他用法
查看帮助：
  mjpg_streamer -o “/usr/lib/mjpg-streamer/output_file.so --help”
  mjpg_streamer -i "/usr/lib/mjpg-streamer/input_file.so --help"
把摄像头数据存为JPG文件：
  mjpg_streamer -i "/usr/lib/mjpg-streamer/input_uvc.so -d /dev/video1 -f 30 -q 90 -n" -o "/usr/lib/mjpg-streamer/output_file.so -f /tmp"
把JPG文件输出到浏览器：
  mjpg_streamer -i "/usr/lib/mjpg-streamer/input_file.so -e -f /tmp" -o "/usr/lib/mjpg-streamer/output_http.so -w /usr/share/mjpg-streamer/www"