## Slide 1: 无限连动，尽在其中
    受TE和达尔闻的邀约，我将为大家分享“视频监控方案”系列课程

## Slide 2: 本课程内容
第1节：视频监控方案介绍
  介绍2种方案，一种可以运行在低性能的板子上，另一种是热门的流媒体方案
第2节：MJPG-streamer方案的实现
  移植、使用
  框架讲解，代码讲解
第3节：流媒体方案的实现之ffmpeg
  移植、使用
  内部流程
  参数讲解
第4节：流媒体方案的实现之Nginx
  移植
  多场景使用
第5节：摄像头和声卡接口
  摄像头V4L2接口
  声卡ALSA接口
第6节：内网穿透
  原理
  两种实现方法

## Slide 3: 视频监控
方案介绍/韦东山

## Slide 4: 1. 视频监控的作用
  家居
    家庭安防
    照顾老人、小孩
    照顾宠物
  公司
    仓库防火防盗
    疫情防控(摄像头配合温度测试，自动检测体温)
  农业
    大棚监测
    研究记录
  娱乐
    极限运动记录
    风景拍摄
  社会
    交通监测
    安保
  TE公司给这些产品都提供了连接器方面的解决方案：https://www.te.com.cn/

## Slide 5: 2. 如果只是想在客厅查看房间的情况，不需要什么复杂的协议
作为程序员，我们需要写2个程序：
  在连接摄像头的ARM板子上，实现一个服务器程序：它一边读取摄像头数据，一边等待客户端连接并发送数据
  在手机或电脑上，编写客户端程序，它会从ARM板上获得数据并显示出来
  这2个程序之间，并不需要实现复杂的协议
    约定数据格式
    传输一帧帧的数据
实际上，我们可以使用现成的程序：
  mjpg-streamer，它运行在ARM板上
  在手机上使用浏览器直接观看视频

## Slide 6
优点：
  程序简单，所有源码一目了然，便于学习
  对ARM板的性能要求不高，主频200MHz的ARM芯片也能实现
缺点：
  只能实现局域网内的视频监控
  要实现互联网视频监控，需要另外实现内网穿透
  mjpg-streamer没有实现声音传输
  mjpg-streamer项目已经不再维护，仅仅建议用于学习

## Slide 7: 3. 使用流媒体
作为程序员，我们需要写3个程序：
  在连接摄像头的ARM板子上，实现一个推送程序：它一边读取摄像头数据，一边把数据推送给服务器
  在服务器上，实现“流媒体服务器”程序：它接收ARM板发来的数据，并把数据转换格式后发给手机等客户端
  在手机等客户端上，实现拉取程序：它从服务器上拉取数据，并显示出来
实际上，我们可以把互联网功能去掉：
  把“推送程序”、“流媒体服务器”程序，都在ARM板上运行；手机等客户端只能在同一个局域网里观看视频
  或者也使用内网穿透技术实现互联网视频监控

## Slide 8
我们并不需要从头实现这些功能：
  推送程序：ffmpeg
  流媒体服务器程序：Nginx
  客户端程序：VLC浏览器
我们需要了解一些协议：
  程序一多，大家都遵守一些协议才好协同工作
  有很多流媒体协议
  STMP、HTTP-FLV、HLS

## Slide 9: 4. 几种流媒体协议
协议 | HTTP-FLV | RTMP | HLS | DASH
传输方式 | http流 | Tcp流 | http流 | http流
封装格式 | flv | Flv tag | TS文件 | Mp4,3gp,webm
延时 | 低 | 低 | 高 | 高
数据分段 | 连续流 | 连续流 | 切片文件 | 切片文件
HTML5播放 | 使用Flv.js | 不支持 | 使用hls.js | 可播放mp4,webm
参考资料：
  HTTP-FLV直播初探
    https://www.cnblogs.com/saysmy/p/7851911.html
  理解RTMP、HttpFlv和HLS的正确姿势
    https://www.jianshu.com/p/32417d8ee5b6

## Slide 10
RTMP：
  Real Time Messaging Protocol
  Adobe公司出品，需要Flash player才能观看
  延时小，适合直播
HttpFlv：
  在HTPP上实现RTMP，传输的数据跟RTMP一样都是flv文件
  B站开源了flv.js，实现了纯HTML5观看直播，不再需要Flash player
  延时小，适合直播
  HttpFlv只能做直播，而RTMP可以实现更多操作
  但是HttpFlv通过Http 80端口传输，穿透性强
HLS：
  HTTP Live Streaming
  Apple出品
  延时大，适合看视频，不适合直播

## Slide 11: 5. 流媒体服务：两端加一服
注意：
  RTMP可以用在双端
  HTTPFLV 、HLS 只能用在拉流端