## Slide 1: 无限连动，尽在其中
    受TE和达尔闻的邀约，我将为大家分享“视频监控方案”系列课程

## Slide 2: 视频监控
流媒体方案的实现之Nginx/韦东山

## Slide 3: 1. 本节视频移植和使用Nginx
  Nginx是什么
    一套开源软件，纯C语言编写，效率高
    HTTP和反向代理web服务器，同时也是一个 IMAP、POP3、SMTP 代理服务器
    稳定、高效，支持高并发
    即使强如阿里巴巴，也是使用Nginx： http://tengine.taobao.org/，它就是在Nginx的基础上，针对大访问量网站的需求，添加了很多高级功能和特性。
    我们只关注：Nginx可以作为流体服务器，支持RTMP、HTTPFLV、HLS等协议
  TE公司是全方位的连接器提供商：https://www.te.com.cn/

## Slide 4: 2. 三种WEB服务器的比较

## Slide 5: 3. Nginx在流媒体方案中的位置
  推流端
    FFmpeg使用RTMP协议向Nginx推流
  拉流端
    VLC播放器使用RTMP或HTTPFLV协议从Nginx拉流
    浏览器使用HTTPFLV协议从Nginx拉流(安装flv.js)

## Slide 6: 4. 让Ngnix支持RTMP、HTTPFLV协议
  Nginux需要第3方模块
    nginx-rtmp-module：实现了RTMP协议
    nginx-http-flv-module：在nginx-rtmp-module的基础上，实现了HTTPFLV，并覆盖nginx-rtmp-module的所有功能
    所以，我们将会在Nginx上使用nginx-http-flv-module
  第3方模块源码：
    https://github.com/winshining/nginx-http-flv-module/
  参考资料
    https://github.com/winshining/nginx-http-flv-module/blob/master/README.CN.md

## Slide 7: 7. 移植Nginx
有两种方法：
  下载源码，手工编译
  使用Buildroot，配置选择Nginx，直接编译生成映象文件
我们使用Buildroot：
  设置交叉编译工具链
  下载第3方模块：
    在Buildroot目录下，创建目录：mkdir dl/nginx
    使用git下列载：cd dl/nginx && git clone https://github.com/winshining/nginx-http-flv-module.git
  在Buildroot根目录
    make menuconfig
    把原来的lighttpd去掉，否则板子也会自动启动它，就会有两个HTTP服务了：lighttpd, nginx
    如图选择Nginx，建议把所有功能都选上
    并且设置额外的参数，在“additional modules”中添加： $(TOPDIR)/dl/nginx/nginx-http-flv-module
    最后执行(先删除之前编译的nginx，我发现有时设置的第3方模块不起作用，删除后再make就可以了)：rm -rf output/build/nginx-1.15.7 && make
    这会在Buildroot的dl/nginx目录下自动下载源码，并编译
    结果保存在output/images目录下，有emmc.img, sdcard.img，可以直接烧写到板能的EMMC或SD卡上

## Slide 11: 8. 运行Ngnix
在开发板上烧写好映像文件后，开发板启动时会自动运行Ngnix
为了让它支持RTMP、HTTPFLV，需要修改配置文件/etc/nginx/nginx.conf ：
最后，重启Nginx服务：
/etc/init.d/S50nginx restart

## Slide 12: 9. 测试Ngnix
在开发板上运行了Nginx后，它就已经是一个WEB站点了。
可以在电脑浏览器里输入开发板的IP访问开发板：

## Slide 13: 10. 测试流媒体
  推流
    在开发板上执行：
    ffmpeg -f v4l2 -framerate 10 -i /dev/video1 -q 10 -f flv rtmp://127.0.0.1/live/wei
  拉流
    在PC上安装VLC播放器：https://www.videolan.org/
    使用RTMP协议拉流：VLC播放器中点击“媒体”->“打开网络串流”，输入：rtmp://192.168.1.6/live/wei ，就可以播放了
    使用HTTPFLV协议拉流：VLC播放器中点击“媒体”->“打开网络串流”，输入： http://192.168.1.6/test?app=live&stream=wei ，就可以播放了
  缺点：
    IMX6ULL性能太弱，在VLC播放器里看到的视频很卡，很滞后
    我们可以上传一个mp4文件到开发板，把它推到Nginx： ffmpeg -re -i test.mp4 -vcodec copy -acodec copy -f flv rtmp://127.0.0.1/live/wei
    然后再用VLC拉流看看，会发现很顺畅

## Slide 14: 11. 浏览器播放
参考：
  无插件web直播解决方案，ffmpeg+nginx-http-flv-module+flv.js
    https://blog.csdn.net/string_kai/article/details/100598268
  HTTP-FLV直播初探
    https://www.cnblogs.com/saysmy/p/7851911.html
修改/etc/nginx/nginx.conf：
  如下：
  location /test {
  flv_live on;
  chunked_transfer_encoding on;
  add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';
  add_header 'Access-Control-Allow-Credentials' 'true';
  }
编写html文件：
  演示